## Slide 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 2: 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar
Tehlike: İnsanların yaralanması ve/veya sağlığının bozulması sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.
Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

## Slide 3: 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar
Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.
Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.
RİSK
ŞİDDET(Yaralanma-Ölüm)
İ
H
T
İ
M
A
L
Risk = İ x Ş
İ: İhtimal
Ş: Şiddet

## Slide 4: 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar
Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

## Slide 5: 2. İlgili Mevzuat
İşveren yükümlülüğü (RD Yönetmeliği)
MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

## Slide 6: 2. İlgili Mevzuat
Risk değerlendirmesi ekibi (RD Yönetmeliği)
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
…..

## Slide 7
İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)
İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı)
İşyerindeki işçi temsilcileri
İşyeri hekimi
İşyerindeki destek elemanları
İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak
üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlar
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde
belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler
konusunda bilgi sahibi çalışanlar
1
2
3
5
4
6
7
2. İlgili Mevzuat
Notes: 7
7

## Slide 8: 2. İlgili Mevzuat
Tehlikelerin tanımlanması (RD Yönetmeliği)
MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

## Slide 9: 2. İlgili Mevzuat
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
i) İşyerinin teftiş sonuçları.
j) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
p) Acil durum planları.
r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

## Slide 10: 3. Risk Kontrol Yöntemleri
Risk kontrol adımları (RD Yönetmeliği)
MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

## Slide 11: 4. Risk Analizi/Değerlendirmesi Ne zaman Yenilenir?
SN | YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI (RD Yönetmeliği, 12. Madde)
1 | Çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda bir yenilenir
2 | Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yılda bir yenilenir
3 | Az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir
4 | İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
5 | İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
6 | Üretim yönteminde değişiklikler olması
7 | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
8 | Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
9 | Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
10 | İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
1 | İSG ile ilgili teftişlerde gerekli görülmüş olması,
2 | Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması,

## Slide 12: 5. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

## Slide 13: 5. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

## Slide 14: 5. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

## Slide 15: 5. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

## Slide 16: 5. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

## Slide 17: 6. Risk Analizi/Değerlendirmesi?
RİSKLERİ DEĞERLENDİRME / İSG RD Yönetmeliği
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.
Derecelendirilen risklerin risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin önceden (yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına göre) oluşturulmuş kriterler ile kıyaslaması yapılır.
Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesinin (KERD) üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir.

## Slide 18: 6. Risk Analizi/Değerlendirmesi?
RİSKLERİ DEĞERLENDİRME
Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir.
Ancak bu tamamen yargılara dayanır.
11-20 | Dikkate değer risk
1-10 | Kabul edilebilir risk
21-25 | Kabul edilemez risk
İSG
POLİTİKASI

## Slide 19
L- TİPİ (5x5) RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ
R = OLASILIK x ŞİDDET |  |  | ŞİDDET |  |  |  | 
 |  |  | Çok Ciddi İş Saati-İlkyardım | Ciddi İş Günü-İlkyardım | Orta Hafif Yara-Tedavi | Hafif Ölüm-Ciddi Yar-MH | Çok Hafif >1 Ölüm-SİG
 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
OLASILIK | Çok Yüksek «Günde Bir) | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
 | Yüksek «Haftada Bir» | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
 | Orta «Ayda Bir» | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
 | Küçük «3 Ayda Bir» | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
 | Çok Küçük «Yılda Bir» | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | Düşük Risk
 | Orta Risk
 | Yüksek Risk
Acil Tedbir Gerektirmeyebilir
Bu Risklere Olabildiğince Çabuk Müdahale Edilmeli
Bu Risklerle İlgili Hemen Çalışma Yapılmalı
6. Risk Analizi/Değerlendirmesi?
Notes: 19
19

## Slide 20: 6. Risk Analizi/Değerlendirmesi?
L- TİPİ (5x5) RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ
 | SONUÇ |  | OLASILIK
 | Çok Küçük | 1 | Hemen hemen hiç
 | Küçük | 2 | Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda
 | Orta | 3 | Az (yılda bir kaç kez)
 | Yüksek | 4 | Sıklıkla (ayda bir)
 | Çok Yüksek | 5 | Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma şartlarında
 | SONUÇ |  | ŞİDDET
 | Çok Hafif | 1 | İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
 | Hafif | 2 | İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren
 | Orta | 3 | Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren
 | Ciddi | 4 | Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
 | Çok Ciddi | 5 | Ölüm, sürekli iş görememezlik

## Slide 21
L- TİPİ (5x5) RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ
SONUÇ |  | EYLEM
25 | Katlanılamaz | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.
15-16-20 | Önemli | Belirtilen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devan etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve önlem sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
8-9-10-12 | Orta Düzeyde | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
2-3-4-5-6 | Katlanılabilir | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
1 | Önemsiz | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.
6. Risk Analizi/Değerlendirmesi?
Notes: 21
21

## Slide 22: Kazasız günler dilekleriyle………..